## Slide 1
DEPFET: Actividades termo-mecánicas
 Verificado el enfriamiento por convección →
Reduce y homogeneíza la temperatura en el
sensor y la zona de los switchers a ~ Tamb
 Estudios de vibración debido al aire →
Desplazamiento máximo de ~4m ( 1m)
Vibración a 350Hz con aire, no con N2 gas
→ Planes: caracterizar los modos de vibración
del mockup con un acelerómetro, tuberías de
aire y otros elementos del sistema
 Finalizar medidas térmicas del mockup con el
sistema cerrado, heaters en los cooling blocks,
muestras resistivas, CO2, etc… Cámara IR +
sensores (FBGs) del IFCA:
Temperaturas entre los ladders y entre el ladder y
el beam pipe
- Crosscheck distribución de temperatura a lo largo
del ladder
 Utilización de fibras de carbono para direccionar el aire
Planes: (de marzo a junio)