## Slide 1: Meeting BPM IFIC
Project meeting - 14th of May 2026
Juan Carlos Fernández Ortega, Laura Karina Pedraza, Daniel Esperante, Nuria Fuster Martínez, Marçà Boronat, César Blanch, Benito Gimeno, Daniel González
juancarlos.fernandez@ific.uv.es

## Slide 2: 02 01 TABLE OF CONTENTS Esquema del montaje Linealidad electrónica
Lista tareas
03

## Slide 3
1. SISTEMA DOWNCONVERSION BPM IFIC

## Slide 4
Linealidad IFIC cambiando la atenuación del DSA. Double downconversion.
1. SISTEMA DOWNCONVERSION BPM IFIC
Linealidad de la entrada de potencia a la entrada en la línea Y 1DC

## Slide 5
Linealidad IFIC cambiando la atenuación del DSA. Double downconversion.
1. SISTEMA DOWNCONVERSION BPM IFIC
Linealidad del Digital Step Attenuator en la línea X 2DC

## Slide 6
Atenuación 0 dB Digital Step Attenuator
Atenuación 30 dB Digital Step Attenuator (la componente de la LO no se atenúa nunca)
¿Problema al filtrar? ¿O es problema del mixer?

## Slide 7
1. SISTEMA DOWNCONVERSION BPM SACLAY

## Slide 8
1. SISTEMA DOWNCONVERSION BPM SACLAY
Linealidad de la entrada de potencia a la entrada en la línea Y 2DC

## Slide 9
1. SISTEMA DOWNCONVERSION BPM SACLAY
Linealidad del Digital Step Attenuator en la línea X 2DC

## Slide 10
2. Esquema del montaje
Local oscillator crate
Mixing crate
PLL2
PLL3
PLL1
uC
PCB
Cable IDC Ribbon 10 pines
Cable IDC Ribbon 30 pines
Cable IDC Ribbon 40 pines
Cables individuales (x6/atenuador)
PCB
Digital Step Attenuator (Minicircuits - BPM IFIC)
Digital Step Attenuator (Minicircuits - BPM Saclay)

## Slide 11
2. Esquema del montaje
Electrónica – Mixing crate

## Slide 12
2. Esquema del montaje
Electrónica – Mixing crate

## Slide 13
2. Esquema del montaje
Electrónica – LO crate

## Slide 14
2. Esquema del montaje
BPMs
BPM SACLAY
BPM IFIC
BPM REFERENCIA COREANOS

## Slide 15
3. Lista de tareas
                Instalar híbridos y combiners dentro (están en cajita de carton pequeña).
                Comprobar señales:
                Trigger 3.125 Hz.
                3 señales 714 MHz (1 – 1.5 Vpp): INPUT PLLs
                Clock 10 MHz.
                ATF Local Network dar de alta 2 osciloscopios (RIGOL ya debería estarlo).
                ATF Local Network dar de alta M5 (creo que ya está dado de alta pero comprobar):
                MAC ADRESS:DE:AD:BE:EF:FE:ED
                Medidas isolators con VNA. Montaje de isolators en Mixing crate.
                Instalar phase-shifters (Duda: ¿se puede instalar el Phase Shifter antes del PLL, o debe estar después del PLL?.
                Instalar VLF-400+ que trae Marçà en línea REFERENCIA en Mixing Crate.
                Si da tiempo instalar Mixer 1:2 (que trae Marçà) para tener las señales de IF1 e IF2. Si no da tiempo o es mucho trabajo, puedo hacerlo para el segundo o tercer shift.
                Instalar crates al lado del túnel. Yo llego el domingo por la noche al KEK. Puedo hacerlo el lunes por la mañana, el primer shift es el 25/05 es a las 17:00h.

## Slide 16: Meeting BPM IFIC
Project meeting - 14th of May 2026
Juan Carlos Fernández Ortega, Laura Karina Pedraza, Daniel Esperante, Nuria Fuster Martínez, Marçà Boronat, César Blanch, Benito Gimeno, Daniel González
juancarlos.fernandez@ific.uv.es

## Slide 17
cBPM
LO1 = 1.428 GHz
IF1 = 203 MHz
180
Hybrid
Σ
Δ
Att
BPF
Amp
Mixer
RF1 = 1.631 GHz
LO2 = 89,25 MHz
Mixer
IF2= 104,75 MHz
Amp
LPF
Oscilloscope
Second down-conversion
LPF
First down-conversion
BPF
Amp
PLL
LO1 = 1.428 GHz
µC
ATF S.G = 714 MHz
Splitter 1:3
P.S
LPF
PLL
LO2 = 89,25 MHz
Splitter 1:3
µC
ATF S.G = 714 MHz
X-MICROWAVE TECHNOLOGY
MINICIRCUITS TECHNOLOGY
LOCAL OSCILLATOR MINICIRCUITS TECHNOLOGY
Iso.
P.S
P.S
Amp
+17 dBm
+4 dBm
IFIC
0 dBm
-9 dBm
Att
+ 11 dBm
+ 10 dBm
+3 dBm
+23 dBm
+22 dBm
Pout 1dB= +27 dBm
≈ +22 dBm
G = +1.6 dB
G = -0.7 dB
G = -7 dB
G = +18 dB
Pout 1dB= 18 dBm
G = -0.5 dB
G = +10.3 dB
Pout 1dB= 20 dBm
G = -2.5 dB
G = +12.5 dB
G = -6.5 dB
G = -1.5 dB
Máximo entrada para no saturar el primer amplificador = +8.1 dBm
Máximo entrada para no saturar el segundo amplificador = +5.3 dBm
Pout 1dB= +20 dBm
G = -0.4 dB
RF2 = 113.75 MHz
LO1=1.428 GHz
LO2=89.25 MHz

## Slide 18
cBPM
LO1 = 1.428 GHz
IF1 = 297 MHz
180
Hybrid
Σ
Δ
Att
BPF
Amp
Mixer
RF1 = 1.725 GHz
LO2 = 89,25 MHz
Mixer
IF2= 60 MHz
Amp
LPF
Oscilloscope
Second down-conversion
LPF
First down-conversion
BPF
Amp
PLL
LO1 = 1.428 GHz
µC
ATF S.G = 714 MHz
Splitter 1:3
LO2 = 357 MHz
Splitter 1:3
X-MICROWAVE TECHNOLOGY
MINICIRCUITS TECHNOLOGY
LOCAL OSCILLATOR MINICIRCUITS TECHNOLOGY
Iso.
P.S
P.S
Att
+7 dBm
+4 dBm
SACLAY
LPF
µC
ATF S.G = 714 MHz
Amp
0 dBm
-9 dBm
Att
+ 11 dBm
+ 10 dBm
+2 dBm
-6 dBm
+14 dBm
+13 dBm
Pout 1dB= +27 dBm
Pout 1dB = +18 dBm
Pout 1dB = +23 dBm
Máximo entrada para no saturar el primer amplificador = +14.1 dBm
Máximo entrada para no saturar el segundo amplificador = +6.5 dBm
Pout 1dB= +20 dBm
G = +1.1 dB
G = -0.4 dB
G = -0.4 dB
G = -7 dB
G = +18 dB
G = -0.6 dB
G = +10.6 dB
G = -0.5 dB
G = +11.5 dB
G = -7 dB
G = -2.5 dB
RF2 = 297 MHz
LO1=1.428 GHz
LO2=357 MHz